## Slide 1
Миссия Луна-3
Введение в авиационную и ракетно-космическую технику
Декабрь 2025
Проект команды “Дальше меньше”

## Slide 2
Состав команды и роли (группа М8О–115БВ–25):
Сарандаев А.Н. – тимлид, программист, физик
Сироткина С.А. – математик, программист
Еранова А.С.– реализация полета в KSP, технический писатель
Дагаева Т.Д. – реализация полета в KSP, технический писатель
Задачи проекта:
1)Подобрать наиболее оптимальные и близкие к историческим характеристики конструируемой ракеты для осуществления миссии
2)Разработать и описать математическую и физическую модели
3)Осуществить полет в KSP
4)Осуществить программную реализацию созданных математической и физической моделей
5)Сравнение полученных результатов с результатами симуляции полёта в KSP
6)Провести отчетность

## Slide 3
Основная часть
Описание миссии
Советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» в октябре 1959 года впервые в истории получила и передала на Землю изображения обратной стороны Луны. Это стало возможным благодаря уникальной фототелевизионной системе, использованию высококачественной трофейной фотоплёнки и точному гравитационному манёвру. Миссия, в успех которой мало кто верил, стала триумфом советской космической программы и открыла новую эпоху в исследовании космоса.

## Slide 4
Kerbal Space Program
Симуляция полёта была проведена в Kerbal Space Program.
Построили трехступенчатую ракету, опираясь на Ракета-носитель Восток-Л.
Разница в размерах и массе по сравнению с настоящей ракетой:
1) Высота = 33,5м / Высота в KSP = 25,6м
2) Ширина = 10,3м / Ширина в KSP = 10,4м
3) Масса = 279000кг / Масса в KSP = 206300кг
АМС “Луна-3” в KSP:

## Slide 5
Физическая и математическая модели
Второй закон Ньютона:
Разложим скорость v на горизонтальную и вертикальную составляющие:
На ось y:
На ось x:

## Slide 6
Расход массы топлива в единицу времени рассчитывается по формуле:
Отсюда: m(t) = M – k*t
Сила сопротивления воздуха:
Угол α у нас меняется так:
0 – 88 секунд полета: α = 0
88 – 160 секунд: (85 / 72) * (t - 88) (то есть идет плавное увеличение угла до 85 градусов)
160 секунд и больше: 85 + (5 / 76) * (t - 160) (почти горизонтальный полет)
Запишем барометрическую формулу для зависимости
плотности газа от высоты:
Мы допускаем, что температура газа постоянна

## Slide 7
.
Итого:
:
Преобразуем:
Начальные условия (t = 0):
x(0) = 0 , y(0) = 0 ,(0) = 0, (0) = 0
Получили систему дифференциальных уравнений
Notes: Гравитационные потери

## Slide 8
Программная реализация
Программная реализация нашей математической модели была проведена с помощью ЯП Python. Мы использовали библиотеки: Numpy, Matplotlib, Scipy, Pandas, kRPC
С помощью библиотеки kRPC мы собирали данные о полете, по которым строили график. Numpy и Scipy для сложных вычислений. Pandas и Matplotlib для построения графиков.
Ссылка на репозиторий GitHub для просмотра кода

## Slide 9
Код для сбора данных
Программная реализация

## Slide 10
Код с математической моделью

## Slide 11
\
Заключение
Сравнение скорости: модель vs KSP для подъема на высоту 100000м

## Slide 12
Заключение
Вывод: наша математическая модель не совершенна.
Расхождение графиков можно объяснить факторами:
Мы использовали упрощенную модель силы сопротивления, ведь площадь поперечного сечения ракеты не постоянна, в отличие от нашей модели
Мы не учитывали изменение ускорения свободного падения с высотой
Возможны другие различия нашей математической модели с моделью в KSP (нам не известна физическая система в игре)

## Slide 13
Нехватка опыта работы в команде
Не всегда получалось распределить работу равномерно, поэтому исполнители одной задачи иногда менялись
02
Недостатки в расчетах
Наши расчеты не идеальны и в некоторых моментах требуют доработки
01
Сплочение
Теперь мы знаем больше друг о друге и в следующей командной работе сможем распределить задания, идеально подходящие каждому
04
Приобретение новых знаний
Да, может что-то и не вышло, то теперь мы точно знаем больше о ракетостроении и как это работает
03
Выводы